## Slide 1
Mục lục
Tổng quan về hệ thống điều hướng dẫn đường Nav2
Phương pháp PSTMO
Thực nghiệm và đánh giá

## Slide 2
I. Tổng quan về hệ thống điều hướng dẫn đường Nav2
Tổng quan hệ thống điều hướng Nav2
Quy trình xử lý đường đi của hệ thống Nav2
Bài toán làm mượt đường đi trong Nav2
Các phương pháp làm mượt đường đi đã có

## Slide 3
I. Tổng quan về hệ thống điều hướng dẫn đường Nav2
Tổng quan hệ thống điều hướng Nav2
Nav2 là hệ thống bộ công cụ hoàn chỉnh gồm nhiều plugin độc lập để robot tự động di chuyển từ điểm A đến điểm B trong môi trường đã biết hoặc chưa biết.

## Slide 4
I. Tổng quan về hệ thống điều hướng dẫn đường Nav2
2. Quy trình xử lý đường đi của hệ thống Nav2
Map + Sensor
Global Planner
Smoother
Controller
Robot
PLANNER
Tìm chuỗi pose đi từ start tới goal trên costmap.
OUTPUT: Đường thô
SMOOTHER
Điều chỉnh hình học của path; giữ start/goal.
OUTPUT: Đường mới đã được làm mượt
CONTROLLER
So sánh pose robot với path và phát lệnh v, ω điều kiển xe theo đường đã được làm mượt.
OUTPUT: cmd_vel
Controller sẽ bám đường sau smoother, không bám lại raw path.

## Slide 5
I. Tổng quan về hệ thống điều hướng dẫn đường Nav2
3. Bài toán làm mượt đường đi trong Nav2
Vấn đề của global planner tạo ra các tập hợp điểm rời rạc nối liền nhau bằng các đoạn thẳng gây ra đoạn gấp khúc tại các điểm nối.
Việc này gây ra vấn đề:
Phải giảm tốc hoặc quay tại chỗ.
Hướng tiếp tuyến cạnh vào và cạnh ra khác nhau;
Độ cong rất lớn hoặc không xác định tại điểm gấp khúc

## Slide 6
I. Tổng quan về hệ thống điều hướng dẫn đường Nav2
3. Bài toán làm mượt đường đi trong Nav2

## Slide 7
I. Tổng quan về hệ thống điều hướng dẫn đường Nav2
4. Các phương pháp làm mượt đường đi đã có
Simple
Savitzky–Golay
Constrained

## Slide 8
Simple Smoother: lặp cục bộ từng waypoint
Mỗi điểm được kéo về gần dữ liệu gốc và đồng thời kéo về trung bình hai điểm lân cận.
Công thức cập nhật
yᵢ ← yᵢ + wd(xᵢ−yᵢ) + ws(yᵢ₋₁+yᵢ₊₁−2yᵢ)
Trong đó : xᵢ: điểm ban đầu
yᵢ: điểm sau làm mượt
w_data: mức giữ gần đường gốc
w_smooth: mức làm mượt
Phù ​hợp :
Giảm góc gãy nhanh, chi phí tính toán thấp
Đánh đổi :
Không dùng costmap/footprint trong phép làm mượt; có thể làm mất ràng buộc động học của đường đầu vào

## Slide 9
Savitzky–Golay Smoother: lọc đa thức cửa sổ
Thay mỗi điểm bằng tổ hợp tuyến tính của bảy điểm lân cận để giảm nhiễu cao tần.
14
Bộ lọc cố định 7 điểm
[−2, 3, 6, 7, 6, 3, −2] / 21
Phù hợp :
Lọc dao động nhỏ, giữ gần đường gốc, runtime rất thấp
Đánh đổi :
Khó xử lý góc gãy lớn; không dùng costmap/footprint trong phép lọc

## Slide 10
Constrained Smoother: tối ưu nhiều thành phần
Ceres điều chỉnh waypoint để cân bằng độ mượt, curvature, bám đường gốc và costmap.
Phù hợp :
Cần tối ưu đa mục tiêu và đẩy đường khỏi vùng cost cao
Đánh đổi :
Tối ưu nặng hơn; kết quả phụ thuộc mạnh vào trọng số
J = wsJs + wcJκ + wdJd + woJcost

## Slide 11
II. Phương pháp PSTMO
Ý tưởng và mục tiêu của PSTMO
Quy trình tổng thể của PSTMO
Tiền xử lý đường đi và xác định góc chuyển hướng
Mô hình chuyển tiếp Bézier bậc năm G²
Sinh và tìm kiếm ứng viên chuyển tiếp
Đánh giá tính khả thi của ứng viên
Lựa chọn chuỗi chuyển tiếp bằng quy hoạch động
Tạo đường đi làm mượt cuối cùng

## Slide 12
II. Phương pháp PSTMO
Ý tưởng và mục tiêu của PSTMO
Mục tiêu:
  giảm chuyển hướng gắt;
  hạn chế quay tại chỗ;
  duy trì an toàn;
  đảm bảo khả thi với robot differential-drive.

## Slide 13
II. Phương pháp PSTMO
2. Quy trình tổng thể của PSTMO
Đường đi thô
Tiền xử lý
Phát hiện góc
Sinh chuyển tiếp Bézier G²
Tìm kiếm hình học
Đánh giá tính khả thi của ứng viên
Quy hoạch động
Đường đi làm mượt

## Slide 14
II. Phương pháp PSTMO
3. Tiền xử lý đường đi và xác định góc chuyển hướng
Mục tiêu:
• bỏ điểm trùng
• triệt zigzag
• giữ endpoints

## Slide 15
II. Phương pháp PSTMO
3. Tiền xử lý đường đi và xác định góc chuyển hướng

## Slide 16
II. Phương pháp PSTMO
3. Tiền xử lý đường đi và xác định góc chuyển hướng

## Slide 17
II. Phương pháp PSTMO
3. Tiền xử lý đường đi và xác định góc chuyển hướng
|θ| < 5° -> bỏ qua điểm
5° < |θ| < 170° -> đưa vào bộ chuyển tiếp xử lý góc

## Slide 18
II. Phương pháp PSTMO
4. Mô hình chuyển tiếp Bézier bậc năm G²
G1: Tạo bước nhảy đột ngột giữa đường thẳng và đường cong
G2: Không tạo bước nhảy curvature, đoạn cong có k=0 tại điểm nối giữa đoạn thẳng và đường cong.
Suy ra, chọn G2

## Slide 19
II. Phương pháp PSTMO
4. Mô hình chuyển tiếp Bézier bậc năm G²
PSTMO dùng Bézier bậc năm vì đây là cấu trúc gọn cho phép thỏa toàn bộ điều kiện biên G² và vẫn tối ưu được hình dạng. Bậc hai thiếu điều kiện curvature; bậc ba/bốn thiếu mức tự do mong muốn.

## Slide 20
II. Phương pháp PSTMO
4. Mô hình chuyển tiếp Bézier bậc năm G²
A = V − d·u
B = V + d·v
d nhỏ
giữ gần đỉnh
d lớn
cong trải rộng hơn

## Slide 21
II. Phương pháp PSTMO
4. Mô hình chuyển tiếp Bézier bậc năm G²
Nhánh vào
P₀=A P₁=A+q·u P₂=A+2q·u
Nhánh ra
P₅=B P₄=B−q·v P₃=B−2q·v
Cách bố trí này làm B″ bằng 0 tại hai endpoint.
P₀, P₁, P₂ thẳng hàng và cách đều ⇒ B″(0)=0
P₃, P₄, P₅ thẳng hàng và cách đều ⇒ B″(1)=0
κ ∝ B′×B″ ⇒ κ(0)=κ(1)=0.

## Slide 22
II. Phương pháp PSTMO
4. Mô hình chuyển tiếp Bézier bậc năm G²
Thay d
thay kích thước transition
Thay α
thay profile curvature và Eκ
d thay quy mô vùng cong; α thay hình dạng bên trong vùng đó.

## Slide 23
II. Phương pháp PSTMO
Tìm α theo coarse → recovery → refinement
Coarse
0,1; 0,2; …; 0,5
Recovery
midpoint nếu coarse fail
Refine
chia nhỏ quanh winner
Chọn Eκ nhỏ nhất trong các ứng viên feasible.

## Slide 24
II. Phương pháp PSTMO
5. Sinh và tìm kiếm ứng viên chuyển tiếp
Mỗi góc sinh tối đa 3 trạng thái:
  dpref​: ứng viên ưu tiên;
  dcompat​: giảm trim để tránh chồng lấn;
  Pivot: phương án dự phòng.

## Slide 25
II. Phương pháp PSTMO
6. Đánh giá tính khả thi của ứng viên
Miền tham số
d, α hữu hạn
Hình học
đạo hàm không suy biến
Curvature
không đổi dấu bất thường
Robot vi sai
không đảo bánh trong
Footprint
sweep không va chạm
Thời gian
profile hội tụ, có lợi

## Slide 26
II. Phương pháp PSTMO
6. Đánh giá tính khả thi của ứng viên
Cổng hình học và curvature
Đạo hàm
‖B′(u)‖ > ε trên mọi mẫu
Curvature
κ hữu hạn; peak được ghi nhận
Dấu quay
sign(κ) không ngược sign(θ)

## Slide 27
II. Phương pháp PSTMO
6. Đánh giá tính khả thi của ứng viên
vL = v(1 − bκ/2)
vR = v(1 + bκ/2)
Điều kiện
1 − |bκ|/2 ≥ 0
• b = 0,2548 m
• |vwheel| ≤ 0,36 m/s
• |ω| ≤ 0,80 rad/s
Cổng động học robot vi sai
Không đạt → giữ pivot state thay vì ép đường cong.

## Slide 28
II. Phương pháp PSTMO
6. Đánh giá tính khả thi của ứng viên
Cổng an toàn footprint
Mỗi mẫu: pose footprint → costmap lethal / unknown / >252 → reject

## Slide 29
II. Phương pháp PSTMO
6. Đánh giá tính khả thi của ứng viên
Cổng an toàn footprint
Mỗi mẫu: pose footprint → costmap lethal / unknown / >252 → reject

## Slide 30
II. Phương pháp PSTMO
6. Đánh giá tính khả thi của ứng viên
Tạo speed cap và profile thời gian
Đảm bảo tính an toàn: Độ cong càng lớn thì vận tốc càng phải giảm

## Slide 31
II. Phương pháp PSTMO
6. Đánh giá tính khả thi của ứng viên
So sánh transition với pivot bằng time gate
Tcurve + ΔT < Tpivot
ΔT = 0,15 s
Nếu pivot không an toàn, transition không bị khóa bởi so sánh thời gian.

## Slide 32
II. Phương pháp PSTMO
6. Đánh giá tính khả thi của ứng viên
Hàm mục tiêu cục bộ xếp hạng ứng viên
risk
peak cost gần vật cản
angular
max |ω| / ωmax
Eκ
Tích phân bình phương độ cong -> độ mượt hình học

## Slide 33
II. Phương pháp PSTMO
7. Lựa chọn chuỗi chuyển tiếp bằng quy hoạch động
Tối ưu cục bộ từng góc có thể tạo trim chồng lấn; DP chọn chuỗi ứng viên không chồng lấn trên toàn đường , giải quyết tương thích cục bộ .
Một ứng viên tốt tại từng góc chưa chắc tạo thành một đường tốt; hai transition tốt riêng lẻ vẫn có thể chồng lên cùng một đoạn thẳng.

## Slide 34
II. Phương pháp PSTMO
8. Tạo đường đi cuối cùng
Path chỉ được trả về Nav2 sau khi ghép và xác nhận lại các điều kiện hình học, động học và an toàn
Điều kiện kiểm tra cuối :
Giữ nguyên start và goal
Vị trí nối liên tục; yaw theo tiếp tuyến hoặc trạng thái Pivot
Pivot giữ hai pose cùng vị trí nhưng khác yaw
Khoảng lấy mẫu 0,05 m trên các đoạn tịnh tiến
Các vùng trim không chồng lấn
Mọi Transition vẫn đạt cổng thời gian
Swept-footprint an toàn trên toàn path