## Slide 1
ROS 2 NAVIGATION2 · ROBOT VI SAI
PSTMO
Làm mượt đường đi và tối ưu hóa thao tác chuyển hướng
Path smoothing and turning-maneuver optimization
NGUYỄN TIẾN CƯƠNG
Bằng chứng: mô phỏng Gazebo Harmonic · trực quan RViz2 · 175 lượt thực thi
2026
Ảnh bìa: minh họa 3D từ mô hình STL/SDF

## Slide 2
Câu hỏi nghiên cứu
Từ đường đi tồn tại trên bản đồ tới chuyển động có thể thực thi
MỞ ĐẦU
02
Làm thế nào thay các góc gãy của đường do bộ lập kế hoạch tạo bằng thao tác chuyển hướng…
MƯỢT HÌNH HỌC
Tiếp tuyến và độ cong không nhảy tại điểm nối.
KHẢ THI ĐỘNG HỌC
Không vượt giới hạn thân xe, bánh xe và gia tốc.
AN TOÀN
Toàn bộ hình bao robot không quét vào vật cản.
CÓ LỢI VỀ THỜI GIAN
Chỉ bo góc khi nhanh hơn quay tại chỗ.
Đầu vào: nav_msgs/Path thô → Đầu ra: nav_msgs/Path đã xử lý
PSTMO tối ưu đường hình học; bộ điều khiển bám đường vẫn là khối phát lệnh vận tốc v, ω.

## Slide 3
Đóng góp và phạm vi khẳng định
MỞ ĐẦU
03
1
Đoạn chuyển tiếp Bézier bậc năm G²
Nối đoạn thẳng–đường cong với κ=0 tại hai đầu.
2
Chọn trạng thái theo nhiều điều kiện
Hình học → động học → vùng quét hình bao → thời gian.
3
Tối ưu toàn đường bằng quy hoạch động
Ngăn các vùng bo góc kề nhau chồng lấn.
4
Kiểm chứng trên đúng hệ thống mô phỏng
7 môi trường × 5 bộ lập kế hoạch × 5 phương án.
PSTMO chứng minh điều gì?
• Đường đầu ra đạt các điều kiện hình học, động học và hình bao robot trên bản đồ chi phí dùng khi làm mượt.
• Chỉ số hình học và thời gian mô phỏng được đo trên dữ liệu ghép cặp.
• Không đồng nghĩa với bảo đảm tuyệt đối trên robot thật hoặc trước vật cản động.
KẾT LUẬN CÓ ĐIỀU KIỆN

## Slide 4
Mạch trình bày
Mỗi phần trả lời một câu hỏi cụ thể
MỞ ĐẦU
04
I
HỆ THỐNG & BÀI TOÁN
PSTMO nằm ở đâu trong Nav2? Vì sao góc gãy khó chạy?
II
PHƯƠNG PHÁP PSTMO
Đường cong được sinh, kiểm tra và chọn như thế nào?
III
THỰC NGHIỆM & KẾT QUẢ
Mô hình gồm gì, thử ra sao và kết quả nói lên điều gì?

## Slide 5
Nav2 biến bản đồ thành chuyển động như thế nào?
HỆ THỐNG
05
Bản đồ + cảm biến Map + sensors
Định vị Localization
Lập kế hoạch toàn cục Global planner
Làm mượt đường Path smoother
Điều khiển bám đường Path-following controller
Robot
Bộ lập kế hoạch (planner)
Trả lời: đi qua đâu? Đầu ra: chuỗi tư thế nav_msgs/Path.
Bộ làm mượt (smoother)
Trả lời: chỉnh hình học đường ra sao? PSTMO nằm ở đây.
Bộ điều khiển (controller)
Trả lời: ngay lúc này phát v, ω bao nhiêu? Đầu ra: cmd_vel.
Trong thí nghiệm: FollowPath nhận đường sau làm mượt; đường gốc (Raw) là nhánh đối chứng.

## Slide 6
Phân biệt “đường đi” và “quỹ đạo”
Dùng đúng thuật ngữ để tránh nhầm trách nhiệm của thuật toán
HỆ THỐNG
06
PATH · ĐƯỜNG HÌNH HỌC
P = {p₀, p₁, …, pₙ} pᵢ = (xᵢ, yᵢ, ψᵢ)
• Mô tả vị trí và hướng đi qua.
• Không chứa thời điểm, vận tốc, gia tốc.
TRAJECTORY · QUỸ ĐẠO THEO THỜI GIAN
q(t) = [x(t), y(t), ψ(t)] + v(t), ω(t), a(t)
• Gắn trạng thái với thời gian thực thi.
• Cho phép kiểm tra vận tốc và gia tốc.
PSTMO trả về đường hình học, nhưng dùng mô hình thời gian để loại đường cong không khả thi.

## Slide 7
Vì sao góc gãy khó thực thi?
HỆ THỐNG
07
V
hướng vào
hướng ra
θ
Hướng tiếp tuyến đổi tức thời tại V
κ(t) = [x′y″ − y′x″] / (x′² + y′²)³ᐟ²
Tại đỉnh polyline, đạo hàm theo hướng không liên tục ⇒ độ cong κ rất lớn hoặc không xác định.
Giảm tốc
Bộ điều khiển phải hãm mạnh.
Quay tại chỗ
Dừng–quay–đi.
Lệch bám
Khó theo đúng góc gãy.
Bài toán không chỉ là “đường nhìn đẹp hơn”, mà là tạo chuyển hướng có thể chạy.

## Slide 8
Ba bộ làm mượt Nav2 dùng làm đối chứng
Cùng nhận đúng một đường do bộ lập kế hoạch tạo trong mỗi nhóm ghép cặp
HỆ THỐNG
08
SIMPLE
Lặp cục bộ trên điểm đường
yᵢ ← yᵢ + w_d(xᵢ−yᵢ) + w_s(yᵢ₋₁+yᵢ₊₁−2yᵢ)
Nhanh; giảm góc gãy nhỏ. Không dùng hình bao robot trong phép cập nhật.
SAVITZKY–GOLAY
Lọc đa thức cửa sổ
ŷᵢ = (−2yᵢ₋₃+3yᵢ₋₂+6yᵢ₋₁ +7yᵢ+6yᵢ₊₁+3yᵢ₊₂−2yᵢ₊₃)/21
Lọc dao động cao tần. Khó xử lý góc gãy lớn.
CONSTRAINED
Tối ưu có bản đồ chi phí
J = w_sJ_s + w_κJ_κ + w_dJ_d + w_cJ_cost
Tối ưu nặng hơn. Cấu hình thử: w_s=200000; w_cost=0,015; w_κ=w_d=0.
KHOẢNG TRỐNG
Các phương pháp đối chứng không đồng thời mô hình hóa G², bánh xe vi sai, điều kiện ưu thế thời gian và quy hoạch động.

## Slide 9
Mục tiêu thiết kế của PSTMO
HỆ THỐNG
09
Tìm chuỗi trạng thái z₁…z_N có chi phí nhỏ nhất trên tập phương án đã đạt toàn bộ điều kiện bắt buộc
G²
κ liên tục tại mối nối
v_L, v_R
Không đảo bánh trong đoạn chuyển tiếp
F_map
Vùng quét hình bao không va chạm
T
Đoạn chuyển tiếp có lợi hơn quay tại chỗ
d_i+d_{i+1}
Vùng cắt không chồng lấn
Phương án xử lý tại góc = một cách xử lý cụ thể, xác định bởi trạng thái, khoảng cắt d và tỷ lệ α=q/d.

## Slide 10
II
PHƯƠNG PHÁP PSTMO
Từ điều kiện hóa đường tới ghép đường cuối cùng — mỗi quyết định đều có công thức và điều kiện kiểm tra.

## Slide 11
Một quy trình duy nhất, theo đúng thứ tự kiểm tra
PSTMO
11
01
Điều kiện hóa
Bỏ điểm trùng, RDP an toàn, triệt zíc-zắc.
02
Tạo phương án
Quay tại chỗ hoặc Bézier bậc năm G².
03
Điều kiện bắt buộc
Hình học, bánh xe, hình bao, thời gian.
04
Chọn toàn cục
Ưu thế thời gian, chi phí và quy hoạch động.
Nếu kiểm tra cuối thất bại → FailedToSmoothPath; không âm thầm trả lại đường gốc.

## Slide 12
Tiền xử lý: giảm nhiễu nhưng không phá hành lang
Điều kiện hóa đường (path conditioning) · chế độ hiện tại: condition_only
PSTMO
12
1. Bỏ điểm trùng
Tránh đoạn có chiều dài bằng 0 và đạo hàm suy biến.
2. RDP có điều kiện an toàn
Chỉ nhận dây cung khi sai số ≤ ε_RDP và vùng quét hình bao an toàn.
3. Triệt zíc-zắc cục bộ
Loại chuỗi đổi dấu góc do lưới, nhưng vẫn giữ điểm đầu/đích.
ε_RDP = 1,5 × độ phân giải = 1,5 × 0,05 = 0,075 m

## Slide 13
Phát hiện góc và ba trạng thái xử lý
PSTMO
13
θ = atan2(u × v, u · v)
u: hướng cạnh vào · v: hướng cạnh ra · dấu θ phân biệt quay trái/phải
|θ| < 5° → giữ nguyên góc 5° ≤ |θ| < 170° → xét chuyển tiếp hoặc quay tại chỗ
PASS-THROUGH
Giữ nguyên góc
Góc nhỏ; không cần đoạn chuyển tiếp.
TRANSITION
Đoạn chuyển tiếp G²
Cắt hai cạnh và chèn Bézier.
PIVOT
↻
Quay tại chỗ
Dừng tại đỉnh, đổi góc hướng rồi đi tiếp.
Ở mỗi góc, PSTMO tạo các phương án cụ thể rồi kiểm tra, so sánh và lựa chọn.

## Slide 14
G¹, G² và lý do chọn Bézier bậc năm
PSTMO
14
G¹ · LIÊN TỤC TIẾP TUYẾN
Cùng hướng tại điểm nối nhưng κ có thể nhảy.
G² · LIÊN TỤC ĐỘ CONG
Cùng hướng và cùng κ. Đoạn thẳng có κ=0.
YÊU CẦU NỐI
κ(0)=κ(1)=0
Bậc | Điểm điều khiển | Khớp hướng | κ=0 hai đầu | Còn tham số hình dạng
2 | 3 | Có | Không | Không
3–4 | 4–5 | Có | Có thể | Rất hạn chế
5 | 6 | Có | Có theo cấu trúc | Có: α=q/d
Bậc năm là cấu trúc gọn nhất trong thiết kế này để vừa áp điều kiện biên G², vừa giữ một tham số tối ưu hình dạng.

## Slide 15
Xây dựng đoạn chuyển tiếp Bézier bậc năm
PSTMO
15
B(t)=Σᵢ₌₀⁵ C(5,i)(1−t)⁵⁻ⁱtⁱPᵢ, 0≤t≤1
A=V−d·u B=V+d·v q=αd
P₀=A P₁=A+q·u P₂=A+2q·u P₃=B−2q·v P₄=B−q·v P₅=B
d · khoảng cắt
Quy mô vùng chuyển hướng.
α=q/d · tỷ lệ hình dạng
Phân bố độ cong bên trong.
Hình sinh từ đúng cấu trúc Bézier G² trong mã nguồn

## Slide 16
Chứng minh mối nối đạt G²
Ba bước ngắn: vị trí → tiếp tuyến → độ cong
PSTMO
16
1
Khớp vị trí
B(0)=P₀=A B(1)=P₅=B
2
Khớp tiếp tuyến
B′(0)=5q·u B′(1)=5q·v
3
Triệt đạo hàm bậc hai
B″(0)=20(P₂−2P₁+P₀)=0 B″(1)=20(P₅−2P₄+P₃)=0
κ = (B′ × B″) / ‖B′‖³ ⇒ κ(0)=κ(1)=0
Vì đoạn thẳng kề cũng có κ=0, độ cong không nhảy tại hai điểm nối.
Lưu ý: G² là độ mượt hình học; không tự động bảo đảm jerk theo thời gian bằng 0.

## Slide 17
Khoảng cắt d và tỷ lệ α có hai vai trò khác nhau
PSTMO
17
d · TRIM DISTANCE · KHOẢNG CẮT
Quyết định đoạn chuyển tiếp chiếm bao nhiêu chiều dài trên hai cạnh.
d_pref = min(d_max, L_in, L_out)
d_compat = min(d_pref, b_in, b_out)
Tối đa hai giá trị: ưu tiên và tương thích với đoạn chung.
α=q/d · SHAPE RATIO · TỶ LỆ HÌNH DẠNG
Khi d cố định, α điều chỉnh đa giác điều khiển và phân bố độ cong.
q = αd, 0 < α ≤ 0,5
E_κ = ∫₀ᴸ κ(s)² ds
Trong cùng một d, chọn α khả thi có Eκ nhỏ nhất.
Eκ là tích phân bình phương độ cong, tức chỉ số uốn hình học; không phải điện năng đo từ pin.

## Slide 18
Tìm α theo lưới phân cấp
Tìm thô → phục hồi khi cần → tinh chỉnh quanh phương án có Eκ nhỏ nhất
PSTMO
18
COARSE · THÔ
α={0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5}
RECOVERY · PHỤC HỒI
Chỉ chạy nếu toàn bộ lưới thô thất bại: {0,15; 0,25; 0,35; 0,45}
REFINEMENT · TINH
Chia khoảng quanh phương án có Eκ nhỏ nhất thành 10 khoảng, 11 nút.
Chỉ so Eκ giữa các α đã đạt mọi điều kiện bắt buộc.

## Slide 19
Kiểm tra tính khả thi của từng phương án
Chỉ các phương án đạt toàn bộ điều kiện bắt buộc mới được so sánh
PSTMO
19
1 · HÌNH HỌC
B′ không suy biến; κ hữu hạn; không xuất hiện đổi dấu quay ngoài ý muốn.
→
2 · ĐỘNG HỌC
Bánh trong không chạy lùi; v, ω và gia tốc đều nằm trong giới hạn.
→
3 · AN TOÀN
Chi phí tại tâm đạt ngưỡng; vùng quét hình bao không giao vật cản.
→
4 · THỜI GIAN
Biểu đồ vận tốc hội tụ; đoạn chuyển tiếp nhanh hơn quay tại chỗ theo biên 0,15 s.
→
5 · HẬU KIỂM
Đường cuối giữ đầu–đích, không chồng vùng cắt và vẫn an toàn sau khi ghép.
Đạt cả 5 nhóm điều kiện → mới được tính J và so sánh phương án
Va chạm là điều kiện loại bắt buộc; Eκ nhỏ không thể bù cho một phương án không an toàn.

## Slide 20
Cổng động học robot vi sai
PSTMO
20
MÔ HÌNH TỪ STL/SDF
Hai bánh chủ động · vệt bánh vật lý b=0,2548 m
v_L = v(1 − bκ/2) v_R = v(1 + bκ/2) ω = vκ
1 − |bκ|/2 ≥ 0 ⇒ |κ| ≤ 2/b
Đoạn chuyển tiếp là pha tịnh tiến liên tục nên bánh trong không được chạy lùi. Quay tại chỗ là trạng thái riêng, cho phép hai bánh quay ngược chiều.
GIỚI HẠN THỬ NGHIỆM
b mô hình=0,2548 m · b hiệu dụng Gazebo=0,2834 m · |v_bánh|≤0,36 m/s

## Slide 21
Điều kiện an toàn: hình bao robot và vùng quét
PSTMO
21
Màu xanh lá: hợp các hình bao · màu xanh đậm: vật cản
F_map(x,y,ψ) = { [x,y]ᵀ + R(ψ)f | f∈F_body }
Tư thế an toàn
Đa giác hình bao tại một tư thế không chạm ô gây va chạm, ô chưa biết hoặc ngoài bản đồ.
Vùng quét an toàn
Nội suy vị trí và góc hướng giữa các tư thế; kiểm tra toàn bộ đa giác hình bao.
Chi phí ô tại tâm ≤252 ∧ hình bao đặc không va chạm
Hình bao thử nghiệm: 0,44 × 0,34 m · độ phân giải bản đồ chi phí: 0,05 m

## Slide 22
Từ độ cong tới giới hạn vận tốc
Giới hạn vận tốc phụ thuộc độ cong và biểu đồ vận tốc dọc đường
PSTMO
22
v_limit(κ)=min{ v_max, ω_max/|κ|, √(a_y,max/|κ|), v_w,max / max(|1−bκ/2|, |1+bκ/2|) }
Độ cong càng lớn → giới hạn vận tốc tịnh tiến càng thấp.
Quét tiến: vᵢ ≤ √(vᵢ₋₁² + 2a_accΔs) Quét lùi: vᵢ₋₁ ≤ √(vᵢ² + 2a_decΔs)
Biểu đồ vận tốc là dãy v(s) sau khi áp giới hạn vận tốc cục bộ và các giới hạn tăng tốc, giảm tốc.
Ví dụ biểu đồ vận tốc tịnh tiến và vận tốc góc dùng để tính thời gian

## Slide 23
So sánh đoạn chuyển tiếp với quay tại chỗ
Điều kiện ưu thế thời gian (time gate)
PSTMO
23
PIVOT · QUAY TẠI CHỖ
Đi tới đỉnh → giảm về 0 → quay → tăng tốc rời đỉnh
T_rot = 2√(|θ|/a_ω) nếu chưa đạt ω_max
T_pivot = T_đến + T_rot + T_rời
TRANSITION · ĐOẠN CHUYỂN TIẾP
Δtᵢ = 2Δsᵢ/(vᵢ+vᵢ₊₁) T_curve = Σᵢ Δtᵢ
T_fastest + ΔT < T_pivot ΔT = 0,15 s
Nếu quay tại chỗ không an toàn, đoạn chuyển tiếp vẫn được giữ khi bản thân nó khả thi.
Tất cả phương án được đặt trên cùng một cửa sổ hình học trước khi so sánh thời gian.

## Slide 24
Hàm mục tiêu dùng để lựa chọn phương án
Chỉ so sánh sau khi phương án đạt điều kiện bắt buộc và điều kiện ưu thế thời gian
PSTMO
24
r_cost = min(1, peak_cost/252) r_ω = min(1, |ω|_max/ω_max) eκ = (Eκ/E_ref)/(Eκ/E_ref+1) E_ref = 1 m⁻¹
J = 0,15·r_cost + 0,10·r_ω + 0,75·eκ → min
J nhỏ hơn → phương án tại góc được ưu tiên trong quy hoạch động.
CHI PHÍ BẢN ĐỒ
0,15
VẬN TỐC GÓC
0,10
CHỈ SỐ UỐN Eκ
0,75
Không nhầm chi phí mềm với an toàn
peak_cost chỉ dùng để so sánh phương án đã an toàn; va chạm luôn bị loại trước.
Cửa sổ cạnh tranh tối đa: 10 s · Eκ có đơn vị m⁻¹ nhưng eκ và J không có đơn vị.

## Slide 25
Quy hoạch động chọn chuỗi trạng thái toàn đường
PSTMO
25
d(zᵢ)+d(zᵢ₊₁)+m ≤ Lᵢ m = 0,05 m
Điều kiện tương thích: hai vùng cắt không chồng lấn trên đoạn chung.
Dᵢ(z)=Jᵢ(z)+min_{z′ tương thích} Dᵢ₋₁(z′)
Độ phức tạp
O(NK²), với N góc và tối đa K trạng thái mỗi góc.
Phương án có J nhỏ tại một góc chưa chắc tạo thành đường tốt: quy hoạch động giải xung đột giữa các góc.

## Slide 26
Ghép đường cuối và bàn giao cho bộ điều khiển
PSTMO
26
✓
Giữ điểm đầu–đích
Vị trí đầu, vị trí đích và hướng đích không đổi.
✓
Nội suy đường thẳng
Khoảng lấy mẫu đầu ra: 0,05 m.
✓
Chèn đoạn chuyển tiếp
Góc hướng lấy theo tiếp tuyến Bézier.
✓
Biểu diễn quay tại chỗ
Hai tư thế cùng vị trí nhưng khác góc hướng.
✓
Hậu kiểm toàn đường
Đầu–đích, thời gian, chồng lấn và vùng quét.
PSTMO nav_msgs/Path
Bộ điều khiển RPP 20 Hz
cmd_vel (v, ω)
Bộ làm mượt chỉnh đường · Bộ điều khiển phát lệnh

## Slide 27
III
THỰC NGHIỆM & KẾT QUẢ
Hình 3D dùng để giải thích mô hình; kết quả được chứng minh bằng ảnh Gazebo, RViz2 và dữ liệu ROS đã lưu.

## Slide 28
Mô hình mô phỏng gồm những gì?
THỰC NGHIỆM
28
3D từ STL/SDF: cấu tạo
Gazebo: trạng thái vật lý và môi trường
RViz2: dữ liệu điều hướng và đường đi
Robot
Vi sai; hình bao 0,44×0,34 m
Cảm biến & định vị
LiDAR 2D + AMCL
Điều hướng
5 bộ lập kế hoạch + 5 phương án đường
Bám đường & an toàn
RPP + làm mượt vận tốc + giám sát va chạm
Chỉ ảnh Gazebo/RViz2 và dữ liệu ROS được dùng làm bằng chứng thực nghiệm; hình 3D dùng để giải thích mô hình.

## Slide 29
Bảy môi trường thử nghiệm trong Gazebo/RViz2
THỰC NGHIỆM
29
Không gian mở
Kho nghiên cứu
Lối đi hẹp
Mê cung văn phòng
Kho giao cắt
Kho điều phối
Kho lối đi dài
Mỗi môi trường dùng một cặp đầu–đích đại diện; cùng một đường gốc được chia sẻ giữa năm phương án của mỗi bộ lập kế hoạch.

## Slide 30
Thiết kế thực nghiệm và cách ghép cặp
THỰC NGHIỆM
30
7
môi trường
5
bộ lập kế hoạch
5
phương án
175
lượt thực thi
Đơn vị ghép cặp
Môi trường + bộ lập kế hoạch + SHA-256 của đúng đường gốc.
Mỗi lượt chạy trong một mô phỏng mới; số lần lặp hiện tại: 1 cho mỗi tổ hợp.

## Slide 31
RViz2 và Gazebo trả về dữ liệu gì?
THỰC NGHIỆM
31
RViz2: đường gốc/PSTMO, hình bao, bản đồ chi phí và dữ liệu chẩn đoán
Đối chiếu kế hoạch với quỹ đạo thực thi trong Gazebo cho đủ năm phương án
Mỗi ca lưu cả ảnh PNG và dữ liệu JSON của đường/chủ đề ROS; ảnh không phải minh họa dựng lại.

## Slide 32
Kết quả hình học trên 34 nhóm ghép cặp đầy đủ
KẾT QUẢ
32
2.40
κ_max (m⁻¹)
giảm 90,3% so với Raw
3.31
Eκ (m⁻¹)
giảm 98,5% so với Raw
10.18
chiều dài (m)
ngắn hơn Raw 1,6%
0.171
khoảng hở nhỏ nhất (m)
không có mẫu va chạm
Cách đọc đúng
PSTMO mượt hơn rõ rệt; khoảng hở thấp hơn một số đối chứng nhưng vẫn đạt kiểm tra hình bao.
Số liệu là trung bình ghép cặp; không trộn các bộ lập kế hoạch hoặc đường gốc khác nhau.

## Slide 33
Tỷ lệ thành công, thời gian xử lý và chẩn đoán
KẾT QUẢ
33
35/35
PSTMO hình học
34/35
Simple hình học
1 ca thất bại
95,2 ms
thời gian xử lý PSTMO
221
đoạn chuyển tiếp G²
tổng trên 35 đường
6
lần quay tại chỗ
trên tổng 229 góc
PSTMO cần thời gian xử lý cao hơn các phương án đối chứng, đổi lại cung cấp kiểm tra và dữ liệu chẩn đoán chi tiết hơn.

## Slide 34
Kết quả thực thi vòng kín trong Gazebo
KẾT QUẢ
34
170/175
lượt tới đích
5 lỗi cùng nhóm C30
53,15 s
PSTMO trung bình
3.97 s
nhanh hơn Raw
32/34 cặp
1.30 s
nhanh hơn Simple
21/34 cặp
0
giám sát va chạm
không can thiệp
Thời gian được đo từ lúc FollowPath nhận lệnh tới khi robot dừng vật lý theo trạng thái thực mô phỏng.

## Slide 35
Một ca thực thi điển hình: kho điều phối · Smac2D
KẾT QUẢ
35
Cùng đường gốc đầu vào
Năm phương án dùng cùng đường do bộ lập kế hoạch tạo, xác nhận bằng hàm băm.
Hai lớp bằng chứng
Đường kế hoạch và quỹ đạo Gazebo được đặt cạnh nhau.
Không chỉ nhìn hình
Kết quả còn có thời gian, khoảng hở, va chạm và trạng thái thành công.
Mục tiêu của ảnh: kiểm tra đường được công bố khớp với dữ liệu RViz2/Gazebo, không thay thế số liệu định lượng.

## Slide 36
Phân tích ca thất bại C30
Kho điều phối · SmacHybrid · không được coi thời điểm dừng sớm là thời gian hoàn thành
KẾT QUẢ
36
Hình học của đường PSTMO
10 góc được xử lý: −45,77° đến +56,30°; Eκ giảm 52,84% và κmax giảm 14,77% so với đường gốc.
Lỗi riêng của Simple
Máy chủ làm mượt từ chối đường tại (−4,741290; 3,482165; 0,352672 rad) do hình bao va chạm.
Lỗi thực thi của bốn đường còn lại
RPP dự báo va chạm phía trước; FollowPath kết thúc với PATIENCE_EXCEEDED, mã 104. Bộ giám sát va chạm không can thiệp: 0 lần.
Kết luận đúng: đây là giới hạn phối hợp lập kế hoạch–làm mượt–điều khiển, không phải bằng chứng rằng mọi đường đều va chạm hình học.

## Slide 37
Kết luận và giới hạn
KẾT LUẬN
37
KẾT LUẬN TỪ DỮ LIỆU HIỆN CÓ
• PSTMO tạo đường G², có mô hình bánh xe, thời gian và vùng quét hình bao robot.
• Trên 34 nhóm ghép cặp, κ_max giảm 90,3% và Eκ giảm 98,5% so với Raw.
• Trong mô phỏng vòng kín, PSTMO nhanh hơn Raw trung bình 3,97 s trên các cặp thành công.
• Không ghi nhận mẫu va chạm trên đường kế hoạch hoặc can thiệp của bộ giám sát va chạm.
GIỚI HẠN CẦN NÓI RÕ
• Mỗi tổ hợp mới chạy một lần; chưa đủ để suy luận thống kê mạnh.
• Bản đồ tĩnh không mô hình hóa vật cản động, trượt bánh, tải và độ trễ cảm biến.
• Eκ là chỉ số hình học, không phải điện năng thực.
• Cần thử nghiệm lặp và thử robot thật với sai số bám đường, dòng điện và sự kiện an toàn.
Thông điệp: PSTMO cải thiện rõ rệt chuyển hướng trong mô phỏng; robot thật là bước kiểm chứng tiếp theo.

## Slide 38
Thuật ngữ nên dùng nhất quán
Thuật ngữ tiếng Anh · thuật ngữ tiếng Việt · cách hiểu trong bài
PHỤ LỤC
38
English term | Tiếng Việt nên dùng | Ý nghĩa trong báo cáo
path | đường đi / đường hình học | Chuỗi tư thế chưa gắn thời gian
trajectory | quỹ đạo theo thời gian | Có t, v, ω, gia tốc
path smoother | bộ làm mượt đường đi | Chỉnh hình học đường đi
corner-handling option | phương án xử lý tại góc | Một cách xử lý cụ thể cho một góc
trim distance d | khoảng cắt d | Chiều dài cắt trên mỗi cạnh
shape ratio α=q/d | tỷ lệ hình dạng α | Điều chỉnh phân bố độ cong
curvature κ | độ cong κ | Mức đổi hướng trên một đơn vị chiều dài
curvature energy Eκ | tích phân bình phương độ cong | Chỉ số uốn hình học; không phải điện năng
speed limit / speed profile | giới hạn vận tốc / biểu đồ vận tốc | Ngưỡng cục bộ / dãy v(s) sau quét
swept-footprint | vùng quét hình bao robot | Hợp của footprint dọc chuyển động
time gate | điều kiện ưu thế thời gian | Giữ đoạn chuyển tiếp khi có lợi hơn quay tại chỗ
pivot | quay tại chỗ | Hai bánh quay ngược chiều để đổi góc hướng

## Slide 39
CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
Q & A
PSTMO · ROS 2 Navigation2 · Bézier bậc năm G²
Đường mượt hơn chỉ có ý nghĩa khi vẫn khả thi, an toàn và thực thi được.
NGUYỄN TIẾN CƯƠNG · 2026